## ВОПРОСЫ

для проверки знаний руководителей и специалистов

подрядных организаций по эксплуатации сосудов, работающих под давлением, на опасных производственных объектах ООО «РН - Юганскнефтегаз»

Разработчик: Управление промышленной безопасности

и охраны труда ООО «РН - Юганскнефтегаз»

Нефтеюганск – 2016г.

Вопрос. Кем осуществляются проверки готовности оборудования к пуску в работу и организации надзора за его эксплуатацией? (п. 204 ФНП ОРПД)

Вопрос. В каком документе должны быть указаны порядок и сроки проверки исправности действия предохранительных устройств в зависимости от технологического процесса? (п. 326 ФНП ОРПД, п.3.11.1 инструкции 2.3.13)

Вопрос. Где должны быть произведены гидравлические испытания баллонов? (п.504 ФНП ОРПД)

Вопрос. Какие данные должны быть нанесены, и отчетливо видны на верхней сферической части каждого баллона? (п.481 ФНП ОРПД, п.2.3 инструкции 2.3.56)

Вопрос. Какое требование к поверке манометров, установленного на сосуде, указано неверно? (п.275 ФНП ОРПД, п.3.10.13 инструкции 2.3.13)

Вопрос. Какие требования к хранению баллонов указаны неверно? (п.529 ФНП ОРПД, п.3.10. инструкции 2.3.56)

Вопрос. В каких случаях сосуд должен быть немедленно остановлен? (п.354 ФНП ОРПД, п.4.7 инструкции 2.3.13)

Вопрос. На основании какого документа осуществляется пуск (включение) в работу и штатная остановка оборудования в процессе его эксплуатации? (п.211 ФНП ОРПД)

Вопрос. Каким документом определяется порядок действия в случае инцидента при эксплуатации сосуда? (п. 4.8 ФНП ОРПД)

Вопрос. Чем определяется объем внеочередного технического освидетельствования? (3.13.4 ФНП ОРПД)

Вопрос. На какие объекты направлены настоящие правила, при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 Мпа? (п. 3.2 ФНП ОРПД)

Вопрос. Кем проводятся технические освидетельствования сосудов, не подлежащих учету в территориальном органе Ростехнадзора? (п. 3.13.3 ФНП ОРПД)

Вопрос. В каких случаях осуществляются комиссионные проверки оборудования под давлением? (п. 206 ФНП ОРПД)

Вопрос. В каких случаях проводится внеочередное техническое освидетельствование оборудования, работающего под давлением? (п. 363 ФНП ОРПД, п.3.13.4 инструкции 2.3.13)

Вопрос. Какие мероприятия включает в себя освидетельствование баллонов, за исключением баллонов для растворённого под давлением ацетилена? (п.493 ФНП ОРПД)

Вопрос. На какую величину допускается превышение давления в сосуде до срабатывания предохранительного клапана для сосуда с давлением 2 Мпа (20 кгс/см2)? (п.318 ФНП ОРПД, п.3.11.3 инструкции 2.3.13)

Вопрос. Кого должна уведомить эксплуатирующая организация о принятом решении по эксплуатации оборудования под давлением в режиме опытного применения? (п.210 ФНП ОРПД)

Вопрос. В каком из приведенных случаев сосуд считается выдержавшим гидравлическое испытание? (п. 3.12.12 инструкции 2.3.13)

Вопрос. По какой из приведенных формул определяется значение пробного давления (Рпр) при гидравлическом испытании (периодическое техническое освидетельствование) металлических сосудов (за исключением литых)? Где в формулах: Рраб – рабочее давление сосуда, Р расч – расчетное давление сосуда, [σ]20, [σ]t - допускаемые напряжения для материала сосуда или его элементов соответственно при 20 оС и расчетной температуре, МПа. (п. 3.12.4 инструкции 2.3.13)

Вопрос. Какие инструкции не разрабатываются  в организации, эксплуатирующей сосуды? (п. 3.4  инструкции 2.3.13)

Вопрос. В каких случаях проводят внеочередную проверку знаний у персонала, обслуживающего сосуды? (п. 228 ФНП ОРПД)

Вопрос. Как определяют фактическую вместимость баллона? (п.503 ФНП ОРПД)

Вопрос. Какое минимальное значение избыточного давления должно оставаться в баллонах (если иное не предусмотрено техническими условиями на газ)? (п.516 ФНП ОРПД, п.2.9 инструкции 2.3.56)

Вопрос. Кто не входит в комиссию по проверке готовности оборудования к пуску в работу после капитального ремонта с заменой основных элементов оборудования? (п.206 ФНП ОРПД)

Вопрос. Какая рабочая среда должна применяться для гидравлического испытания сосудов? (п. 3.12.5 инструкции 2.3.13)

Вопрос. Какие мероприятия необходимо провести при минимальном объеме первичного технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением? (п. 385 ФНП ОРПД)

Вопрос. При каких условиях можно заменить гидравлическое испытание сосуда пневматическим? (п. 3.12.14 инструкции 2.3.13)

Вопрос. Манометры какого класса точности должны устанавливаться при рабочем давлении сосуда свыше 2,5 МПА (25 кгс/см2)? (п.307354 ФНП ОРПД, п.3.10.2 инструкции 2.3.13)

Вопрос. При каких условиях не допускается наполнение газом баллонов? (п.523 ФНП ОРПД)

Вопрос. Каково максимально допустимое значение давления при работающих предохранительных клапанах в сосуде с давлением свыше 6 МПа? (п.318 ФНП ОРПД, п.3.11.3 инструкции 2.3.56)

Вопрос. Кто производит окраску баллонов и нанесение надписей при эксплуатации? (п.483 ФНП ОРПД, п.2.5 инструкции 2.3.56)

Вопрос. Какое из приведенных требований к манометрам, устанавливаемым на сосудах, указано неверно? (п.339 ФНП ОРПД, п.3.10.4 инструкции 2.3.13)

Вопрос. Какие светильники должны применяться при работе внутри сосуда? (п.329 ФНП ОРПД, п.3.19 инструкции 2.3.13)

Вопрос. Что необходимо предпринять,  если при освидетельствовании сосуда будут обнаружены дефекты? (3.13.7 инструкции 2.3.13)

Вопрос. В какой документ вносятся результаты проверок готовности оборудования к пуску в работу и организации надзора за его эксплуатацией? (п.209 ФНП ОРПД)

Вопрос. У каких баллонов не производят проверку массы и вместимости при освидетельствовании? (п.493 ФНП ОРПД)

Вопрос. Какое требование к складам для хранения баллонов указано неверно? (п.532, 533, 534 ФНП ОРПД, п.3.13, 3.16 инструкции 2.3.56)

Вопрос. Каким должно быть время выдержки сосуда под пробным давлением при толщине стенки до 50 мм включительно при гидравлическом испытании (если отсутствуют другие указания в руководстве по эксплуатации)? (п. 3.12.10 инструкции 2.3.13)

Вопрос. Какая информация указывается на каждой единице оборудования перед пуском (включением) в работу (кроме транспортируемых баллонов вместимостью до 100 литров)? (п.212 ФНП ОРПД, п. 3.7 инструкции 2.3.13)

Вопрос.  Где должна находиться инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию сосуда? (п. 357 ФНП ОРПД, п.3.4 инструкции 2.3.13)

Вопрос. Каково минимальное значение номинального диаметра манометра, устанавливаемого на сосуде на высоте свыше 3 метров от уровня площадки наблюдения? (п.481 ФНП ОРПД, п.3.10.6 инструкции 2.3.13)

Вопрос. В каких случаях осуществляются проверки оборудования под давлением ответственными специалистами? (п. 205 ФНП ОРПД)

Вопрос. Каково минимальное значение номинального диаметра манометра, устанавливаемого на сосуде на высоте до 2 метров от уровня площадки наблюдения? (п.3.10.6 инструкции 2.3.13)

Вопрос. Какой баллон из приведенных допускается использовать в горизонтальном положении? (п.515 ФНП ОРПД)

Вопрос. Какой периодичностью устанавливаются сроки поверки манометров с их опломбированием или клеймением? (п.313 ФНП ОРПД, п.3.10.13 инструкции 2.3.13)

Вопрос. Необходимо ли полностью снимать наружную изоляцию сосуда  при проведении его внеочередного технического освидетельствования после ремонта с применением сварки и термической обработки? (п. 3.13.6 инструкции 2.3.13)

Вопрос. Какие условия должны соблюдаться при установлении срока следующего периодического технического освидетельствования сосуда? (п. 3.13.11 инструкции 2.3.13)

Вопрос. В соответствии с требованиями какого документа должна производится эксплуатация (наполнение, хранение, транспортирование и использование) баллонов? (п.509 ФНП ОРПД)

Вопрос. Каково максимально допустимое значение давления при работающих предохранительных клапанах в сосуде с давлением до 0,3 МПа? (п.318 ФНП ОРПД, п.3.11.3 инструкции 2.3.56)

Вопрос. Где должна быть произведена перенасадка башмаков и колец для колпаков, замена вентилей, очистка, восстановление окраски и надписей на баллонах? (п.524 ФНП ОРПД)

Вопрос. Какой температуры должна быть вода при проведении гидроиспытаний сосуда? (п. 3.12.5 инструкции 2.3.13)

Вопрос. Что из приведенного не указывается на табличке или не наносится на сосудах (кроме транспортируемых баллонов вместимостью до 100 литров) перед пуском их в работу? (п. 3.7 инструкции 2.3.13)

Вопрос. Какое из приведенных требований к эксплуатации предохранительных клапанов, установленных на сосудах, указано неверно? (п. 3.11.3 инструкции 2.3.13)

Вопрос. Каково максимально допустимое значение давления при работающих предохранительных клапанах в сосуде с давлением от 0,3 до 6 МПа? (п. 3.11.3 инструкции 2.3.13)

Вопрос. При каком минимальном избыточном давлении в сосуде допускается проведение ремонта сосуда и его элементов? (п. 3.16 инструкции 2.3.13)

Вопрос. Какая временная эксплуатационная документация должна быть разработана и утверждена на момент принятия решения о возможности эксплуатации оборудования в режиме опытного применения? (п.210 ФНП ОРПД)

Вопрос. В соответствии с какими требованиями и нормами браковки осуществляют освидетельствование, браковку и маркировку баллонов, изготовленных из металлокомпозитных и композитных материалов? (п.505 ФНП ОРПД)

Вопрос. Какое из приведенных требований к оснащению сосуда, рассчитанного на давление, меньшее давления питающего источника указано неверно? (п.317 ФНП ОРПД, п.3.11.5, 3.11.6 инструкции 2.3.56)

Вопрос. Где должны проводиться подготовка и проверка знаний персонала, обслуживающего сосуды? (п.227 ФНП ОРПД)

Вопрос. Какое оборудование под давлением не подлежит учету в органах Ростехнадзора? (п.215 ФНП ОРПД)

Заместитель  главного инженера  -

И.о.начальника управления  ПБ и ОТ

ООО «РН-Юганскнефтегаз»                                                                                   Ф.М. Гареев

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Первый  заместитель Генерального директора по производству -

Главный  инженер

ООО «РН-Юганскнефтегаз»

________________ И.Г. Кучуков

«____» ___________              года