БИЛЕТЫ

для проверки знаний руководителей и специалистов

подрядных организаций

по организации безопасного проведения газоопасных работ (Б.1.19.)

Разработчик: Управление промышленной безопасности

и охраны труда ООО «РН - Юганскнефтегаз»

Нефтеюганск – 2016г.

БИЛЕТ   № 1

Вопрос 1. При каком содержании кислорода работы относятся к газоопасным? (п.1.8)

Ответ:

1. Ниже 5 % объемных

2. Ниже 10 % объемных

3. Ниже 15 % объемных

4. Ниже 20 % объемных

5. Ниже 25 % объемных

Вопрос 2. В каких случаях должны проводиться газоопасные работы, в том числе работы, связанные с пребыванием людей внутри аппаратов, емкостей и другого оборудования? (1.9)

Ответ:

1. Когда они не могут быть механизированы

2. Когда они не могут автоматизированы

3. Когда они не могут быть проведены без непосредственного участия людей.

4. Правильные ответы 1 и 3

5. Правильные ответы 1,2,3

Вопрос 3. Какой документ должен быть разработан на предприятии по каждому цеху?  (1.11)

Ответ:

1. Перечень газоопасных работ

2. График газоопасных работ

3. Положение по газоопасным работам

4. Мероприятия по газоопасным работам

5. Все вышеперечисленное

Вопрос 4. Могут ли привлекаться к проведению отдельных газоопасных работ лица женского пола?  (1.28)

Ответ:

1. Нет

2. Да

3. На усмотрение начальника цеха

4. По согласованию со службой ОТ и ПБ

5. Не регламентировано

Вопрос 5. Кто может привлекаться к газоопасным работам, связанным с применением кислородно-изолирующих противогазов и воздушных изолирующих аппаратов?  (4.13)

Ответ:

1. Лица, прошедшие инструктаж

2. Лица, прошедшие стажировку

3. Лица, прошедшие проверку знаний

4. Лица, прошедшие инструктаж и проверку знаний

5. Лица, прошедшие специальное обучение.

Вопрос 6. До какой температуры должны быть охлаждены нагретые емкости перед спуском в них людей?  (5.8)

Ответ:

1. Не превышающей 10 °С

2. Не превышающей 15 °С

3. Не превышающей 20 °С

4. Не превышающей 30 °С

5. Не превышающей 45 °С

Вопрос 7. Кем подписываются наряды-допуски после выполнения работ по подготовке объекта?  (2.10)

Ответ:

1. Ответственными за разработку мероприятий

2. Ответственными за проведение газоопасных работ

3. Ответственными за подготовку и газоопасных работ

4. Ответственными за подготовку и проведение газоопасных работ

5. Правильные ответы 1 и 2

Вопрос 8. В течении какого срока возможно единовременное пребывание работающего в шланговом противогазе?  (4.5)

Ответ:

1. Не должен превышать 5 мин

2. Не должен превышать 10 мин

3. Не должен превышать 15 мин

4. Не должен превышать 25 мин

5. Не должен превышать 30 мин

Вопрос 9. Кто осуществляет контроль за организацией газоопасных работ на предприятии?  (1.30)

Ответ:

1. Руководитель подразделения

2. Специалисты промышленной безопасности и охраны труда.

3. Газоспасательная служба

4. Правильные ответы 1 и 2

5. Правильные ответы 2 и 3

Вопрос 10.  Кем определяются порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа? (2)

Ответ:

1. Руководителем пожарной охраны

2. Руководителем организации

3. Инспектором Ростехнадзора

4. Инспектором Пожнадзора

5. Специалистом по пожарной безопасности

БИЛЕТ   № 2

Вопрос 1. Кем разрабатывается Перечень газоопасных работ?  (1.12)

Ответ:

1. Бригадиром

2. Мастером

3. Начальником   цеха (гл. инженера процессного управления).

4. Начальником смены

5. Службой ОТ и ПБ

Вопрос 2. Какие газоопасные работы могут проводиться без оформления наряда-допуска?  (1.18)

Ответ:

1. Периодически повторяющиеся газоопасные работы, являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса.

2. Газоопасные работы, характеризующиеся аналогичными условиями их проведения, постоянством места и характера работ, определенным составом исполнителей.

3. Периодически повторяющиеся газоопасные работы, характеризующиеся постоянством места и характера работ.

4. Правильные ответы 1 и 2

5. Правильные ответы 1 и 3

Вопрос 3. В какое время суток должны проводиться газоопасные работы, выполняемые по наряду-допуску?  (1.22, 1.23)

Ответ:

1. Только в дневное время суток

2. В дневное время суток, в исключительных случаях проведение неотложных газоопасных работ может быть разрешено в темное время суток с участием или в присутствии представителя ГСС

3. В дневное время суток, в аварийных случаях проведение неотложных газоопасных работ может быть разрешено в темное время суток

4. В любое время суток

5. Правилами не регламентировано

Вопрос 4. Кто осуществляет контроль за организацией газоопасных работ на предприятии?  (1.30)

Ответ:

1. Руководитель подразделения

2. Специалисты промышленной безопасности и охраны труда.

3. Газоспасательная служба

4. Правильные ответы 1 и 2

5. Правильные ответы 2 и 3

Вопрос 5. В каких документах должны быть изложены меры безопасности при газоопасных работах, проводимых без оформления наряда-допуска?  (п.1.19)

Ответ:

1. В вахтовом журнале.

2. В специальной инструкции.

3. В плане ликвидации аварий.

4. В технологическом регламенте.

5. В технологических регламентах, инструкциях по рабочим местам или в специальной инструкции.

Вопрос 6. В соответствие с каким документом должны проводится газоопасные работы, связанные с предупреждением развития аварийных ситуаций и необходимостью локализации аварий?  (1.21)

Ответ:

1. Графиком профилактического обследования и ремонта

2. Планом ликвидации аварий

3. Технологическим регламентом

4. Технологической схемой

5. Инструкцией по эксплуатации оборудования

Вопрос 7. Из каких этапов состоит каждая газоопасная работа, выполняемая с оформлением наряда-допуска?  (1.17)

Ответ:

1 Подготовка объекта к проведению газоопасной работы;

2. Непосредственное проведение газоопасной работы.

3. Оформление документов

4. Правильные ответы 1 и 2

5. Все верно.

Вопрос 8. Кто назначается ответственным за подготовку объекта к проведению газоопасной работы?  (1.32)

Ответ:

1. Инженерно-технический работник цеха, назначенный приказом по предприятию.

2. Инженерно-технический работник цеха, назначенный распоряжением по предприятию.

3. Инженерно-технический работник цеха, в ведении которого находится эксплуатационный персонал данного объекта.

4. Инженерно-технический работник цеха, в ведении которого находится технологический персонал данного объекта.

5. Правилами не регламентировано.

Вопрос 9. Что не входит в обязанности начальника цеха?  (п.7.8, 7.14)

Ответ:

1. Организация разработки мероприятий по подготовке и безопасному проведению газоопасной работы

2. Обеспечение контроля за выполнением газоопасной работы.

3. Определение средств индивидуальной защиты, состав исполнителей газоопасных работ

4. Обеспечение возможности безопасного проведения подготовительных работ и самих газоопасных работ

5. Установление режим работы (продолжительность пребывания в средствах защиты, перерывов в работе, периодичность отбора проб воздуха и т.п.)

Вопрос 10. Кем определяются порядок и сроки проведения  прохождения пожарно-технического минимума? (2)

Ответ:

1. Руководителем пожарной охраны.

2. Специалистом по пожарной безопасности.

3. Инспектором Ростехнадзора.

4. Инспектором Пожнадзора.

5. Руководителем организации.

БИЛЕТ   № 3

Вопрос 1. Как должны проводиться газоопасные работы, не включенные в утвержденный перечень?  (1.15)

Ответ:

1. Должны выполняться по акту - допуску в соответствии с требованиями инструкции

2. Должны выполняться по наряду-допуску с последующим внесением их в Перечень газоопасных работ в 10-дневный срок.

3. Должны выполняться по наряду-допуску с последующим внесением их в Перечень газоопасных работ в 20-дневный срок.

4. Газоопасные работы, не включенные в утвержденный перечень проводить запрещено

5. Правилами не регламентировано.

Вопрос 2. Кто допускается к выполнению газоопасных работ?  (1)

Ответ:

1. Допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование в установленном порядке и не имеющие противопоказаний к выполнению данного вида работ.

2. Допускаются лица не моложе 21 года, прошедшие медицинское освидетельствование в установленном порядке и не имеющие противопоказаний к выполнению данного вида работ.

3. Допускаются лица, обученные безопасным методам и приемам работы, применению средств индивидуальной защиты, правилам и приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим и прошедшие проверку знаний в установленном порядке.

4. Правильные ответы 1 и 3.

5. Правильные ответы 2 и 3.

Вопрос 3. Кто назначается ответственным за проведение газоопасной работы?  (1.33)

Ответ:

1. Инженерно-технический работник, не занятый на период проведения такой работы ведением технологического процесса

2. Инженерно-технический работник, знающий способы безопасного проведения газоопасных работ.

3. Инженерно - технический работник цеха, прошедший инструктаж по правилам безопасного ведения газоопасных работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах.

4. Правильные ответы 1 и 2

5. Правильные ответы 2 и 3

Вопрос 4. Что входит в обязанности начальника смены?  (7.10)

Ответ:

1. Обеспечение возможности безопасного проведения подготовительных работ и самих газоопасных работ.

2. Предупреждение ответственного за проведение газоопасной работы и исполнителей о возможных отклонениях в работе производства, при которых газоопасные работы должны быть прекращены.

3. Проведение совместно с ответственным за проведение газоопасных работ инструктажа рабочих сторонних служб и организаций об основных опасностях и вредностях в цехе.

4. Проверка готовности объекта к проведению газоопасных работ, а также полноты и качество выполнения этих работ по их окончании.

5. Все вышеперечисленное.

Вопрос 5. Кому передаются наряды-допуски после их утверждения?  (2.14)

Ответ:

1. Сменному мастеру.

2. Начальнику участка.

3. Начальнику смены.

4. Начальнику цеха.

5. Специалисту по ПБ и ОТ.

Вопрос 6.   Кем подписываются наряды-допуски после выполнения работ по подготовке объекта?  (п.2.10)

Ответ:

1. Ответственными за разработку мероприятий.

2. Ответственными за проведение газоопасных работ.

3. Ответственными за подготовку  и проведение газоопасных работ.

4. Ответственным за подготовку  и проведение газоопасных работ.

5. Правильные ответы 1 и 2

Вопрос 7. В течение какого периода времени хранятся наряды-допуски после окончания работ? (2.16)

Ответ:

1. В течении 15 дней

2. В течении 1 месяца

3. В течении 3 месяцев

4. В течении 6 месяцев

5. Не менее 1 года

Вопрос 8. Что должно быть приложено к наряду-допуску при проведении работ в емкостях, связанных с разгерметизацией оборудования и трубопроводов?  (2.4)

Ответ:

1. Должны быть приложены схемы расположения запорной арматуры, удаления продукта, промывки, продувки, пропарки аппарата.

2. Должны быть приложены схемы расположения запорной арматуры, промывки, продувки, пропарки аппарата и установки заглушек.

3. Должны быть приложены схемы расположения запорной арматуры, удаления продукта, промывки,  пропарки аппарата и установки заглушек

4. Должны быть приложены схемы расположения запорной арматуры, удаления продукта, промывки, продувки, пропарки аппарата и установки заглушек.

5. Должны быть приложены схемы расположения запорной арматуры, удаления продукта, продувки, пропарки аппарата и установки заглушек.

Вопрос 9. При каких условиях наряд-допуск может быть продлен на следующую смену?  (2.18)

Ответ:

1. Если работа оказалась незаконченной.

2. Если условия проведения работы не ухудшились и характер работы не изменился.

3. Если характер работы не изменился.

4. Правильные ответы 1 и 2.

5. Правильные ответы 1 и 3.

Вопрос 10. Кем назначается лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте? (2)

Ответ:

1. Руководителем пожарной охраны

2. Руководителем организации

3. Инспектором Ростехнадзора

4. Инспектором Пожнадзора

5. Специалистом по пожарной безопасности

БИЛЕТ   № 4

Вопрос 1. В скольких экземплярах оформляется наряд-допуск? (2.1)

Ответ:

1. В 1 экземпляре.

2. В 2 экземплярах.

3. В 3 экземплярах.

4. Определяется руководителем работ.

5. Правилами не регламентировано.

Вопрос 2. В течение какого времени действителен наряд-допуск на проведение газоопасной работы?  (2.18)

Ответ:

1. В течение одной смены.

2. В течение двух смен.

3. В течение трех смен.

4. В течение 10 дней.

5. В течение месяца.

Вопрос 3. Какие плакаты должны быть вывешены на пусковых устройствах у аппаратов и в электрораспределительных устройствах? (3.7)

Ответ:

1. Осторожно – высокое напряжение!

2. Не включать - работают люди!

3. Внимание – напряжение!

4. Газоопасные работы.

5. Опасно!

Вопрос 4. Что проверяется в период подготовки к проведению газоопасных работ? (Р.3)

Ответ:

1. Наличие и исправности средств индивидуальной защиты.

2. Наличие и исправность инструментов.

3. Наличие и исправность приспособлений.

4. Наличие и исправность средств обеспечения безопасности исполнителей.

5. Все выше перечисленное.

Вопрос 5. Каким составом исполнителей должны выполняться газоопасные работы? (4.2)

Ответ:

1. Не менее 2-х человек

2. Не менее 3-х человек

3. Не менее 4-х человек

4. Не менее 5-х человек

5. На усмотрение ответственного за проведение работ

Вопрос 6. Чем должны быть обеспечены члены бригады для проведения газоопасных работ? (4.2)

Ответ:

1. Инструкциями.

2. Технологическими схемами.

3. Технологическими картами.

4. Регламентами.

5. Средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, спецобувью, инструментом, приспособлениями и вспомогательными материалами.

Вопрос 7. Что входит в обязанности ответственного за проведение подготовительных работ? (7.12)

Ответ:

1. Доведение до сведения ответственного за проведение газоопасной работы и исполнителей о специфических особенностях производства, объекта и характерных опасностях, которые могут возникнуть при проведении работы.

2. Обеспечение проведения анализа воздушной среды на месте работы после выполнения подготовительных мероприятий.

3. Проверка полноты и качества подготовительной работы после ее окончания и сдача объекта ответственному за проведение газоопасной работы.

4. Обеспечение последовательности и полноты выполнения мероприятий, предусмотренных в наряде-допуске или в журнале учета газоопасных работ, выполняемых без наряда-допуска.

5. Все вышеперечисленное.

Вопрос 8. До какой температуры должны быть охлаждены нагретые емкости перед спуском в них людей до температуры? (5.8)

Ответ:

1. не превышающей 10 °С

2. не превышающей 15 °С

3. не превышающей 20 °С

4. не превышающей 30 °С

5. не превышающей 45 °С

Вопрос 9. Какие средства индивидуальной защиты должны применяться для защиты органов дыхания работающих внутри емкостей? (5.12)

Ответ:

1. Фильтрующие противогазы.

2. Шланговые противогазы

3. Кислородно-изолирующие

4.Шланговые или кислородно-изолирующие противогазы или воздушные изолирующие аппараты.

5. Все выше перечисленные

Вопрос 10. Как осуществляется хранение огнетушителя?  (2)

Ответ:

1. Согласно схемы.

2. На расстоянии 2 м. от входа в помещение.

3. Перед входом в помещение.

4. На расстоянии 0,5 м. от входа в помещение.

5. С соответствии с требованиями инструкции по его эксплуатации.

БИЛЕТ   № 5

Вопрос 1.   При каком условии  может быть разрешена работа внутри емкости без средств защиты органов дыхания?  (4.12, 5.13)

Ответ:

1. Содержание кислорода в емкости составляет не менее 5 %

2. Содержание кислорода в емкости составляет не менее 10 %

3. Содержание кислорода в емкости составляет не менее 15 %

4. Содержание кислорода в емкости составляет не менее 20 %

5. Содержание кислорода в емкости составляет не менее 25 %

Вопрос 2  Что проверяется в период подготовки к проведению газоопасных работ? (Р.3)

Ответ:

1. Наличие и исправности средств индивидуальной защиты.

2. Наличие и исправность инструментов.

3. Наличие и исправность приспособлений.

4. Наличие и исправность средств обеспечения безопасности исполнителей.

5. Все выше перечисленное.

Вопрос 3. Что обязаны сделать наблюдающий и  работающий при проведении работ внутри емкости?  (5.24)

Ответ:

1. Наблюдающий должен находиться у люка (лаза) емкости в специальном  снаряжении, а работающий, имея при себе изолирующий противогаз.

2. Наблюдающий должен находиться у люка (лаза) емкости в таком же снаряжении, как и работающий, имея при себе изолирующий противогаз в положении «наготове».

3. Наблюдающий должен находиться у люка (лаза) емкости в специальном  снаряжении, а работающий, имея при себе фильтрующий противогаз в положении «наготове».

4. Наблюдающий должен находиться у люка (лаза) емкости в таком же снаряжении, как и работающий, имея при себе шланговый противогаз в положении «наготове».

5. Наблюдающий должен находиться у люка (лаза) емкости в кислородной маске,  работающий, имея при себе шланговый противогаз в положении «наготове».

Вопрос 4. В течении какого срока возможно единовременное пребывание работающего в шланговом противогазе? (п.4.5)

Ответ:

1. Не должен превышать 5 мин

2. Не должен превышать 10 мин

3. Не должен превышать 15 мин

4. Не должен превышать 25 мин

5. Не должен превышать 30 мин

Вопрос 5. В каких случаях должны проводиться газоопасные работы, в том числе работы, связанные с пребыванием людей внутри аппаратов, емкостей и другого оборудования? (1.9)

Ответ:

1. Когда они не могут быть механизированы.

2. Когда они не могут автоматизированы.

3. Когда они не могут быть проведены без непосредственного участия людей.

4. Правильные ответы 1 и 3.

5. Правильные ответы 1,2,3.

Вопрос 6. Кто осуществляет контроль за организацией газоопасных работ на предприятии? (1.30)

Ответ:

1. 1. Руководитель подразделения.

2. Специалисты промышленной безопасности и охраны труда.

3. Газоспасательная служба.

4. Правильные ответы 1 и 2.

5. Правильные ответы 2 и 3.

Вопрос 7. В скольких экземплярах оформляется наряд-допуск? (2.1)

Ответ:

1. В 1 экземпляре

2. В 2 экземплярах

3. В 3 экземплярах

4. Определяется руководителем работ

5. Правилами не регламентировано

Вопрос 8. При каком условии  может быть разрешена работа внутри емкости без средств защиты органов дыхания? (5.13)

Ответ:

1. Содержание кислорода в емкости составляет не менее 5 %

2. Содержание кислорода в емкости составляет не менее 10 %

3. Содержание кислорода в емкости составляет не менее 15 %

4. Содержание кислорода в емкости составляет не менее 20 %

5. Содержание кислорода в емкости составляет не менее 25 %

Вопрос 9. В какое время суток должны проводиться газоопасные работы, выполняемые по наряду-допуску? (1.22, 1.23)

Ответ:

1. Только в дневное время суток.

2. В дневное время суток, в исключительных случаях проведение неотложных газоопасных работ может быть разрешено в темное время суток с участием или в присутствии представителя ГСС.

3. В дневное время суток, в аварийных случаях проведение неотложных газоопасных работ может быть разрешено в темное время суток.

4. В любое время суток.

5. Правилами не регламентировано.

Вопрос 10. Какому количеству человек не допускается одновременное пребывание в помещении с одним эвакуационным выходом?  (2)

Ответ:

1. Более 10;

2. Более 15;

3. Более 25;

4. Более 50;

5. Более 30;

Ответы на билеты

для проверки знаний руководителей и специалистов

подрядных организаций

по организации безопасного проведения газоопасных работ

| № | билета |
| --- | --- |
| ответа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 |
| 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 |

Используемые нормативные документы:

# 1.  Сборник инструкций по промышленной безопасности и охране труда для работников ООО «РН-Юганскнефтегаз», Том 2,. Инструкция 2.2.15 «По промышленной безопасности и охране труда по организации безопасного проведения газоопасных работ», утверждена Генеральным директором 29.10.2014г., введена в действие распоряжением от 19.11.2014г №1963.

# 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме".

И.о.начальника управления  ПБ и ОТ

ООО «РН-Юганскнефтегаз»                                                                                   Ф.М. Гареев

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Первый  заместитель Генерального директора по производству -

Главный  инженер

ООО «РН-Юганскнефтегаз»

________________ И.Г. Кучуков

«____» ___________              года